## Slide 1: Aritmética Binaria
Gerardo Torres Mayén

## Slide 2: ¿Por qué las computadoras utilizan el sistema binario para operar?

## Slide 3: ¿Qué es un sistema analógico?
Es un conjunto de circuitos electrónicos que utiliza señales variables y continuas en el tiempo o en el espacio para representar información.

## Slide 4: ¿Qué es un sistema digital?
Es un conjunto de circuitos electrónicos capaz de operar datos codificados mediante señales discretas que representan dígitos.

## Slide 5: ¿Qué es un sistema digital?
Conformados por bits (binary digits)
Codificados en base 2

## Slide 6: ¿Por qué las computadoras son sistemas digitales?
Las computadoras trabajan con el sistema binario porque su diseño se basa en circuitos electrónicos que pueden tener dos estados distintos: encendido o apagado, representados como 1 y 0 respectivamente.
Es eficiente y confiable para representar y procesar información digitalmente, permitiendo a las computadoras realizar cálculos y manipular datos de manera precisa y rápida mediante operaciones lógicas y aritméticas.

## Slide 7: Sistemas numéricos posicionales (decimal, binario, octal y hexadecimal)
Un sistema numérico posicional es un conjunto de caracteres y reglas que nos permiten construir números.

## Slide 8: Reglas del sistema numérico posicional
1. Tiene una base.
2. Los caracteres deben ser únicos
3. Cada carácter tiene una posición.
4. Posición 1 carácter.
5. “.” ubica las posiciones de los caracteres
6. Si permitimos n caracteres (sin contar “.”), n será la base del sistema.
7. Izquierda del punto decimal es la posición 0.
8. Se va sumando de a 1 a la posición izquierda.
9. Se va restando de a 1 a la derecha.
10 Peso definido: base elevado a su posición.
11. Valor de un número: suma de productos del carácter en cada posición por el peso de la posición.
12. Podemos construir infinitos números.

## Slide 9: Sistema binario
El número 2 es el menor de los números que se puede tomar como base de un sistema de numeración. En el sistema binario sólo aparecen dos símbolos (‘0’ y ‘1’).
Ventajas del sistema:
Pocos símbolos.
Las operaciones aritméticas se vuelven muy sencillas.
Desventajas del sistema:
Necesitamos mucho más símbolos para representar cualquier número.
Impráctico para leer.

## Slide 10: Sistema binario
Para saber el valor de un número binario es necesario sumar en base 10 los productos de cada carácter por el peso de su posición. Es decir:
B = {0,1}; bn ∈ B; m,n ∈ N
N = (bn bn-1 ... b0. … b1-m b-m)2
= [ (bn x 2n ) + (bn-1 x 2n-1) + … + (b0 x 20 ) + … + (b1-m x 21-m ) + (b-m x 2-m ) ]d
N0 = (10.1)2
= [ (1 x 21 ) + ( 0 x 20 ) + (1 x 2-1 )] d = [ 2 + ½ ] d
(10.1)2 = (2.5)d

## Slide 11: Cambio de base
Para conocer la representación de un número entero escrito en base 10 en base 2 hay que realiza el siguiente algoritmo.
Divide el número decimal por 2, registra el cociente y el residuo.
Toma el cociente obtenido en el paso anterior y divídelo nuevamente por 2, registra el nuevo cociente y residuo.
Continúa dividiendo el último cociente obtenido hasta que el cociente sea 0.
La secuencia de residuos que has registrado, leída de abajo hacia arriba, es el número binario equivalente al número decimal inicial.

## Slide 12: Ejemplo
Para convertir el número decimal 13 a binario:
13 / 2 = 6, residuo 1 (bit 1).
6 / 2 = 3, residuo 0 (bit 0).
3 / 2 = 1, residuo 1 (bit 1).
1 / 2 = 0, residuo 1 (bit 1).
Al leer los residuos de abajo hacia arriba, obtenemos: 1101, que es el equivalente binario de 13 en base 10.
(13)d = (1101)2

## Slide 13: Representación de un número con decimales
Para conocer la representación de un número con decimales escrito en base 10 en base 2 hay que realiza el siguiente algoritmo:
1. Hacer el cambio de base para la parte entera del número
2. Multiplica la parte decimal por 2.
3. Toma la parte entera del resultado como el primer bit del número binario.
4. Repite el proceso multiplicando la parte decimal del nuevo número por 2 y tomando la parte entera del resultado como el siguiente bit del número binario.
5. Continúa este proceso hasta que la parte decimal se convierta en 0 o hasta que obtengas la precisión deseada.
6. La secuencia de bits que has obtenido representará la parte decimal en binario.

## Slide 14: Ejemplo, para convertir el número decimal 13.12 a binario
Utilizamos nuestro resultado previo:
13d = 11012
Aplicamos el algoritmo hasta los 10 bits:
0.12 * 2 = 0.24 (bit 0).
0.24 * 2 = 0.48 (bit 0).
0.48 * 2 = 0.96 (bit 0).
0.96 * 2 = 1.92 (bit 1).
0.92 * 2 = 1.84 (bit 1).
0.84 * 2 = 1.68 (bit 1).
0.68 * 2 = 1.36 (bit 1).
0.36 * 2 = 0.72 (bit 0).
0.72 * 2 = 1.44 (bit 1).
0.44 * 2 = 0.88 (bit 0).
Resultado:
(13.12)d=(1101.0001111010)2
1
2
3

## Slide 15: Números negativos
En el sistema binario hay 3 formas de representar números negativos:
Magnitud verdadera
Complemento a 2
Sesgo o exceso

## Slide 16: Magnitud verdadera
En un sistema de 8 bits, donde el bit más significativo es el bit de signo, se representan de la siguiente manera:
0XXXXXXX: Representa números positivos, donde X puede ser 0 o 1.
1XXXXXXX: Representa números negativos, donde X puede ser 0 o 1.
Los números se representan de la misma manera que los números positivos, pero se utiliza un bit adicional para indicar el signo.

## Slide 17: Magnitud verdadera
Ventaja:
Lectura directa del número representado.
Desventaja:
El ‘0’ tiene dos representaciones, lo que puede causar inconvenientes en ciertos algoritmos.

## Slide 18: Complemento a 2
Primero hay que calcular el complemento a 1
Se cambian todos los 0 por 1 y todos los 1 por 0. Se le suma 1 al resultado.
Se utiliza comúnmente en sistemas digitales debido a su simplicidad y eficiencia en operaciones aritméticas.

## Slide 19: Complemento a 2
Ventaja:
Permite realizar restas con un algoritmo casi idéntico al de la suma.
Desventaja:
Para leer el resultado obtenido en una operación, debemos obtener el complemento de nuevo.

## Slide 20: Sesgo o exceso
En 8 bits se vería de la siguiente manera:
“0” ahora es el 128d = (1000 0000)2
En el formato de sesgo, se asigna un valor de sesgo a los números representados (una potencia de 2), lo que desplaza el rango de representación de números negativos hacia valores positivos.

## Slide 21: Sesgo o exceso
Los números positivos son aquellos que tienen un “1” en el bit más significativo, están después del 128. Un número es negativo en esta representación si tiene un “0” en el bit más significativo, está antes del 128.
1XXX XXXX: Representa números positivos, el cero es (1000 0000).
0XXX XXXX: Representa números negativos.
Para leer la magnitud verdadera de un número positivo:
Ignoramos o eliminamos el bit más significativo.
Para leer la magnitud verdadera de un número positivo:
Cambiamos el bit más significativo por un “1”
Al resultado sacamos complemento a 2

## Slide 22: Sesgo o exceso
Ventaja:
El ‘0’ tiene una sola representación.
Desventaja:
Hay que hacer 2 operaciones para leer un número negativo.

## Slide 23: Suma y resta de binarios

## Slide 24: Caso C = A + B
Realizamos la suma considerando siempre el tamaño del resultado que obtendremos para evitar desbordamientos.
Calcular (10111)2 + (1001101)2
(10111)2 + (1001101)2 = (1100100)2

## Slide 25: Caso C = A - B
En este caso no nos preocupa el espacio, pues el resultado (C) siempre es menor que A y B.
Anotamos el número A tal cual, agregamos un bit de signo a la izquierda.
Anotamos el complemento a 2 de B y agregamos un bit de signo a la izquierda.
Realizamos la suma normalmente.
En el último bit que sumamos puede ocurrir un desbordamiento, lo ignoramos tranquilamente.
Si el resultado de la suma es positivo, el bit de signo quedará en 0 y el resultado se lee directamente.
Si el resultado es negativo, el bit de signo quedará en 1 y para leer la magnitud verdadera deberemos obtener el complemento a 2 ignorando el bit de signo.

## Slide 26: Ejemplo C=A-B
Calcular (1001101)2 - (1100100)2:
De nuestro resultado previo anticipamos la respuesta del ejercicio
(10111)2 + (1001101)2 = (1100100)2
(10111)2 - (10111)2 + (1001101)2 - (1100100)2 = (1100100)2 - (1100100)2 - (10111)2
(1001101)2 - (1100100)2 = - (10111)2
1. Escribimos A directamente:
01001101
2. Escribimos B en complemento a 2 y con bit de signo negativo
B = 1100100
CB2= 0011011 + 1
D = 10011100
3. Sumamos
4. −CE
2 = C
−CE
2 = 0010110 + 1
C = −10111

## Slide 27: Caso C = -A + B
En este caso no nos preocupa el espacio, pues el resultado (C) puede ocupar más espacio del que tenemos.
Anotamos el complemento a 2 de A y agregamos un bit de signo (si no lo tiene) a la izquierda. Dicho bit vale 1 pues el término con A es negativo.
El resto de los pasos son idénticos al caso anterior.

## Slide 28: Caso C = -A + B
Calcular -(1001101)2 +(1100100)2:
De nuestro resultado previo anticipamos la respuesta del ejercicio
(-1) * [ (1001101)2 - (1100100)2] = (-1) * [ - (10111)2]
-(1001101)2 +(1100100)2 = (10111)2
Escribimos B directamente:
01100100
Escribimos A en complemento a 2 y con bit de signo negativo
A = 1001101
CA2=0110010+1
D= 10110011
Sumamos
E=C
C=10111

## Slide 29: Caso C = -A - B
En este caso sí nos preocupa el espacio, pues el resultado (C) puede no caber en el espacio que tengamos asignado.
Anotamos el complemento a 2 de A y agregamos un bit de signo (si no lo tiene) a la izquierda. Dicho bit vale 1 pues el término con A es negativo.
Anotamos el complemento a 2 de B y agregamos un bit de signo (si no lo tiene) a la izquierda. Dicho bit vale 1 pues el término con B es negativo.
Realizamos la suma normalmente.
En el último bit que sumamos puede ocurrir un desbordamiento, lo ignoramos tranquilamente.
El bit de signo quedará en 1 y para leer la magnitud verdadera deberemos obtener el complemento a 2 del número obtenido ignorando el bit de signo.

## Slide 30: Caso C = -A - B
Calcular -(10111)2 -(1001101)2
Aprovechamos nuestro resultado para anticipar la respuesta:
(-1)[(10111)2 + (1001101)2 ] =(-1) [ (1100100)2]
-(10111)2 -(1001101)2 = -(1100100)2
Escribimos A en complemento a 2 y con bit de signo negativo
A = 0010111
CA2=1101000+1
D= 11101001
Escribimos B en complemento a 2 y con bit de signo negativo
B = 1001101
CB2=0110010+1
F= 10110011
Sumamos
-CE2=C
-CE2=1100011+1
C=-1100100

## Slide 31: Notación científica normalizada
Es expresado como una potencia de 10 multiplicada por un coeficiente con decimales:
A = M x 10^n
Donde M es un número menor a 1 en el que el primer dígito después del punto es distinto de cero y recibe el nombre de mantisa. n indica cuántos dígitos se debe desplazar el punto decimal hacia la izquierda o la derecha para leer el valor del número y recibe el nombre de exponente. (+ derecha, - izquierda ).
Normalizar los siguientes números en notación científica:
125098.345
0.125098345 x 106
0.0000125098345
0.125098345 x 10-4

## Slide 32: Notación binaria normalizada
Los número binarios también pueden ser representados en notación normalizada de la siguiente manera:
A = M x (102)n
n es el exponente (expresado en binario) y M es la mantisa (también en binario), que debe ser menor a 1.
Para pasar de un decimal a binario normalizado:
Pasamos la parte entera a binario
Pasamos la parte decimal a binario
Normalizamos

## Slide 33: Notación binaria normalizada
Para pasar de un binario normalizado a decimal y conocer su valor se realiza el siguiente algoritmo:
Desnormalizar el número
Sustituir en la expresión:
Realizar el cálculo
Calcular el valor de N0
N0 = (0.101 x 10-10 )2
N0 = (0.00101)2
n = 0, m = 5
= [ (0 x 20 ) + ( 0 x 2-1 ) + ( 0 x 2-2 ) + ( 1 x 2-3 ) + ( 0 x 2-4 ) + ( 1 x 2-5 )] d = [1/8+1/32]d
(0.101 x 10-10 )2 = (0.00101)2 = [ 0.15625]d

## Slide 34: Representación en memoria de un número decimal. (estándar IEEE 754)
Un número de punto flotante es una manera de representar números reales en la computadora. Este método permite expresar números con una cantidad fija de dígitos significativos (llamada mantisa) y un exponente que indica la escala del número.
Precisión simple: Utiliza 32 bits para representar un número de punto flotante, con 1 bit para el signo, 8 bits para el exponente (codificado en exceso a 127) y 23 bits para la mantisa.
Doble precisión: Utiliza 64 bits para representar un número de punto flotante, con 1 bit para el signo, 11 bits para el exponente (codificado en exceso a 1023) y 52 bits para la mantisa.

## Slide 35: Representación en memoria de un número decimal. (estándar IEEE 754)
En el estándar IEEE-754 existen 5 tipos de valores que se pueden representar:
El cero
Valores normales
Valores denormales
±∞
Not a number (NaN)

## Slide 36: Números normales
Los valores válidos posibles para el exponente de un número normal son los siguientes:
El intervalo de valores normales posibles en 32 bits en el estándar IEEE-754 es:
[-2-2-23*2127,-2-126]∪[+2-126,+2-2-23*2127]

## Slide 37: Números normales
Represente (-0.1010111011101 x 10-10 )2 como un decimal de precisión simple:
S = 1
M = 1010111011101
m = 1010 1110 1110 1000 0000 0000
E = -10
e = 0111 1111 – 10 = 0111 1101 = 125d
-0.101 x 10-10 = 1 0111 1101 010 1110 1110 1000 0000 0000

## Slide 38: El cero
Para diferenciar un número normal del cero, el cero sólo aparece si el exponente y la mantisa son todos ceros. Evidentemente no consideramos el bit oculto y tiene dos representaciones posibles:
0 0000 0000 000 0000 0000 0000 0000 0000
1 0000 0000 000 0000 0000 0000 0000 0000

## Slide 39: El infinito
Este valor puede aparecer si un criterio de redondeo se aplica sobre un número normal muy grande positivo o negativo. Para que se lea un infinito, la mantisa debe ser todo 0 y el exponente debe ser 255 (nunca se alcanza si el número es normal).
+∞ = 0 1111 1111 000 0000 0000 0000 0000 0000
-∞ = 1 1111 1111 000 0000 0000 0000 0000 0000

## Slide 40: NaN
En español: no es un número. Se usa para expresar un resultado “imposible” de calcular, como el caso de raíces negativas, indeterminaciones, etc. Aparece como un número con mantisa distinta a 0 pero con exponente igual a 255.

## Slide 41: Los números denormales
Se trata de un número con un valor menor al mínimo normalizado. Aparece cuando la mantisa es distinta de 0 y el exponente vale todo 0, pero se interpreta como -126.

## Slide 42: Algoritmo de Booth para multiplicar

## Slide 43: Algoritmo de Booth para multiplicar

## Slide 44: Algoritmo de Booth para multiplicar
Ventajas:
Sólo necesitamos guardar 3 números para trabajar:
Multiplicador (donde guardamos el resultado de las operaciones intermedias y el resultado final)
Multiplicando
Complemento a 2 del multiplicando
Complejidad computacional lineal respecto al número de bits de los números a operar
El algoritmo sólo necesita soporte de hardware para sumas
Pocos casos base
“Desventaja”:
Poco intuitivo

## Slide 45: División rápida mediante el método de Newton para ecuaciones algebraicas

## Slide 46: División rápida mediante el método de Newton para ecuaciones algebraicas
La idea fundamental de este método es multiplicar por el inverso multiplicativo (recíproco) del denominador en lugar de llevar a cabo una costosa operación de división.

## Slide 47: División rápida mediante el método de Newton para ecuaciones algebraicas

## Slide 48: División rápida mediante el método de Newton para ecuaciones algebraicas

## Slide 49: Sistema hexadecimal

## Slide 50: Aplicaciones comunes del sistema hexadecimal
Representación de direcciones de memoria
Representación de colores
Direcciones de red y MAC
Representación de datos binarios
Programación y depuración
Criptografía

## Slide 51: Sistema hexadecimal
• Para convertir de hexadecimal a binario, simplemente haces el proceso inverso: conviertes cada dígito hexadecimal en su equivalente binario des cuatro dígitos.
• Para convertir un número binario a hexadecimal, agrupas los dígitos binarios en grupos de cuatro, desde la derecha hacia la izquierda, y luego conviertes cada grupo de cuatro dígitos binarios en su equivalente hexadecimal.
Dado que 16 (base hexadecimal) es una potencia de 2 (base binaria), las conversiones entre estos dos sistemas son relativamente simples. Un dígito hexadecimal es equivalente a cuatro dígitos binarios (porque 2^4 = 16).

## Slide 52: Sistema hexadecimal
Para realizar la conversión de base dos a base dieciséis, basta con sustituir cada dígito hexadecimal en su posición por su representación binaria.

## Slide 53: Ejemplo
Calcular (1001101)2 - (1100100)2:
De nuestro resultado previo anticipamos la respuesta del ejercicio
(10111)2 + (1001101)2 = (1100100)2
(10111)2 - (10111)2 + (1001101)2 - (1100100)2 = (1100100)2 - (1100100)2 - (10111)2
(1001101)2 - (1100100)2 = - (10111)2
Escribimos A directamente:
01001101
Escribimos B en complemento a 2 y con bit de signo negativo
B = 1100100
CB2=0011011+1
D= 10011100
Sumamos
-CE2=C
-CE2=0010110+1
C=-10111

## Slide 54: Caso C = A - B
En este caso sí nos preocupa el espacio, pues el resultado (C) puede ocupar más espacio del que tenemos.
Anotamos el complemento a 2 de A y agregamos un bit de signo (si no lo tiene) a la izquierda. Dicho bit vale 1 pues el término con A es negativo.
El resto de los pasos son idénticos al caso anterior.

## Slide 55: Ejemplo
Calcular (1001101)2 - (1100100)2:
De nuestro resultado previo anticipamos la respuesta del ejercicio
(10111)2 + (1001101)2 = (1100100)2
(10111)2 - (10111)2 + (1001101)2 - (1100100)2 = (1100100)2 - (1100100)2 - (10111)2
(1001101)2 - (1100100)2 = - (10111)2
Escribimos A directamente:
01001101
Escribimos B en complemento a 2 y con bit de signo negativo
B = 1100100
CB2=0011011+1
D= 10011100
Sumamos
-CE2=C
-CE2=0010110+1
C=-10111

## Slide 56: ¡Gracias por su atención!

## Slide 57: Read-Only Memory (Memoria de Solo Lectura)
Acceso a la celda de memoria: Después de que se decodifica la dirección de memoria y se selecciona la celda de memoria deseada, se procede a acceder a la palabra de datos almacenada en esa celda.
Lectura de cada bit de la palabra de datos: En la Mask ROM, cada bit de la palabra de datos está representado por un diodo.

## Slide 58: Read-Only Memory (Memoria de Solo Lectura)
3. Activación de los diodos correspondientes: A medida que se accede a cada línea de bits, se aplica un voltaje adecuado para activar los diodos correspondientes en esa línea. Si un diodo está presente en una posición específica de la línea, se polariza y permite el paso de corriente, representando un valor lógico "1". Si no hay diodo presente, se interpreta como un valor lógico "0".

## Slide 59: Read-Only Memory (Memoria de Solo Lectura)
4. Registro de los valores de los bits: Se registra el estado de cada bit de la palabra de datos a medida que se lee cada línea de bits en la matriz de memoria. Estos estados se combinan para formar la palabra de datos completa.
5. Transmisión de la palabra de datos: Una vez que se ha leído la palabra de datos completa, se transmite fuera del chip de la Mask ROM a través de los circuitos de salida del chip.

## Slide 60: Read-Only Memory (Memoria de Solo Lectura)
4. Registro de los valores de los bits: Se registra el estado de cada bit de la palabra de datos a medida que se lee cada línea de bits en la matriz de memoria. Estos estados se combinan para formar la palabra de datos completa.
5. Transmisión de la palabra de datos: Una vez que se ha leído la palabra de datos completa, se transmite fuera del chip de la Mask ROM a través de los circuitos de salida del chip.

## Slide 62: Análisis exhaustivo de los desafíos
Desafío 1
Expandir el público
Inserta tu texto aquí Inserta tu texto aquí Inserta tu texto aquí Inserta tu texto aquí Inserta tu texto aquí Inserta tu texto aquí.
Desafío 2
Aumentar la cantidad de usuarios activos en los últimos 30 días
Inserta tu texto aquí Inserta tu texto aquí Inserta tu texto aquí
Inserta tu texto aquí Inserta tu texto aquí Inserta tu texto aquí
Desafío 3
Incrementar la tasa de conversión
Inserta tu texto aquí Inserta tu texto aquí Inserta tu texto aquí Inserta tu texto aquí Inserta tu texto aquí.

## Slide 63
05.09.XX
Inserta tu texto aquí Inserta tu texto aquí Inserta tu texto aquí
17.09.XX
Inserta tu texto aquí Inserta tu texto aquí Inserta tu texto aquí
13.10.XX
Inserta tu texto aquí Inserta tu texto aquí Inserta tu texto aquí
20.10.XX
Inserta tu texto aquí Inserta tu texto aquí Inserta tu texto aquí
01.11.XX
Inserta tu texto aquí Inserta tu texto aquí Inserta tu texto aquí

## Slide 64: El equipo
Director general
Nombre de una persona
Director de Ventas
Nombre de una persona
Líder en Norteamérica
Nombre de una persona
Líder en Asia
Nombre de una persona
Líder en Europa
Nombre de una persona
Director de Ingeniería
Nombre de una persona
Líder de Ingeniería de Front-End
Nombre de una persona
Líder de Ingeniería de Back-End
Nombre de una persona

## Slide 65: Impacto
XX% de aumento de ventas
crecimiento máximo